## Slide 1: Projeto fonte – grupo 17
Trabalho de eletrônica para computação
Adalton de Sena Almeida Filho - N° USP 12542435
André Molina gregório - n° USP 11212974
Gabriel Natal Coutinho - N° USP 12543461
Lucas da Silva Claros - N° USP 12682592

## Slide 2: Principais componentes
Transformador
  Altera a tensão do circuito
  Ie.Ve = Is.Vs
  Razão usada no foi de 0,068
  220v => 15v
  Transformador 15v 500ma

## Slide 3: Principais componentes
Diodo
  Permite a passagem de corrente em apenas 1 sentido
  Consomem um pouco de tensão
  Vd = -0,7v
  Diodo usado: 1N4007

## Slide 4: Principais componentes
Capacitor
  Filtro de oscilações
  Ainda mantém uma oscilação menor (ripple)
  Capacitor de 470µF usado (vide os cálculos posteriormente)

## Slide 5: Principais componentes
Resistor
  Dificulta a passagem de corrente
  Usado para manipular valores de corrente e tensão em trechos do circuito
  Modelos usados no projeto: 390Ω e 470Ω.
470
390

## Slide 6: Principais componentes
Diodo Zenner
  Elimina as oscilações restantes da corrente e tensão
  Zener usado: BZX55C (13v 500mW)

## Slide 7: Principais componentes
Transistor
  Amplifica e controla a corrente e tensão
  Corrente no Emissor = Ganho * Corrente na Base
  Modelo NPN 45v 500mA escolhido de Ganho 100

## Slide 8: Principais componentes
Potenciômetro
  Funciona como um resistor de resistência variável
  Usado para regular a tensão entre 12v e 3v juntamente com o transistor
  Modelo escolhido de 1kΩ de resistência máxima

## Slide 9: Circuito final

## Slide 10: Cálculos

## Slide 11: Orçamento estimado